Контрольная работа за 1 полугодие по физике   9 класс

ВАРИАНТ 1

Авторы учебника: СВ Громов, НА Родина

(При выполнении заданий части 1 необходимо выбрать один вариант ответа, при выполнении заданий части 2 необходимо решить задачу. Задания части 1 оцениваются в 1 балл, задания части 2 оцениваются в 2 балла)

ЧАСЬ 1

А1.Три пары шариков подвешены на нитях так, как показано на рисунке. Какая пара шаров имеет одноименные заряды?

А			Б			 В

1)А            2)Б          3)В

А2.Что произойдет, если отрицательно заряженной палочкой коснуться заряженного тела?

1)ничего         2)часть электронов перейдет с палочки на тело       3) часть электронов перейдет  с тела на палочку

А3.Что позволяет определить изменение угла расхождения листочков электроскопа?

1)знак заряда           2)величину заряда          3)количество заряженных частиц

А4.Какие из перечисленных веществ относятся к диэлектрикам?

1)алюминий           2) железо         3) стекло

А5.Выразите 0,025 А в миллиамперах.

1)250 мА       2) 2,5 мА       3)25 мА

А6.Как изменится сопротивление проводника, если площадь  поперечного сечения этого проводника  увеличить в 2 раза?

1)уменьшится в 2 раза      2) увеличится в 2 раза        3)уменьшится в 4 раза

А7.Сопротивление проводника 12000 Ом. Какова сила тока  на данном проводнике, если напряжение на концах проводника 120 В?

1)100 А              2) 1 А              3)0,01 А

А8.По сопротивлению, к концам которого приложено напряжение 220 В, течет ток с силой 4 А. Определите мощность электрического тока, совершаемую электрическим током.

1) 55 Вт             2)880 Вт                   3)~ 0,017 Вт

А9.Какой график имеет зависимость силы тока от напряжения?

- 2)                                       3)

I                                                      I                                        I

U                                              U                                                U

А10. Сколько нейтронов содержится в  ядре атома меди 6329 Cu?

1)29                  2)63             3)34

А11.Как нужно включить амперметр по отношению к лампе, чтобы измерить силу тока, текущего через лампу?

1)параллельно с лампой         2)последовательно лампе

3)можно и параллельно, и последовательно, показания амперметра при этом будут одинаковы.

А12.При протекании электрического тока  через растворы солей в растворах выделяются вещества. В этом проявляется…

1)тепловое действие тока                      2) химическое действие тока                3)магнитное действие тока

ЧАСТЬ 2.

В1.Определить общее сопротивление в цепи (см. рис), если R1=R2=R3=R4=3 Ом.

R1                      R2

R4

R3

В2.Определите количество теплоты, выделяемое в проводнике за 3 минуты, если сила тока в цепи 5 А, а сопротивление проводника 40 Ом.

В3.Какой длины надо взять никелированный проводник сечением 0,2 мм2, чтобы изготовить спираль плитки мощностью 600 Вт и рассчитанной на напряжение 120 В (q=0,4 Ом *мм2/м)?

В4.За какое время параллельно соединенные спирали дадут такое же количество теплоты, которое выделяется при их последовательном соединении за 20 мин?

Контрольная работа за 1 полугодие по физике 9 класс

ВАРИАНТ 2

Авторы учебника: СВ Громов, НА Родина

(При выполнении заданий части 1 необходимо выбрать один вариант ответа, при выполнении заданий части 2 необходимо решить задачу. Задания части 1 оцениваются в 1 балл, задания части 2 оцениваются в 2 балла)

ЧАСТЬ 1.

А1.Если наэлектризованное тело отталкивается от эбонитовой палочки, потертой о мех, то оно…

1)Может быть заряжено как положитльно, так и отрицательно

2) Заряжено положительно 3) Заряжено отрицательно

А2. На рисунке показаны направления силы взаимодействия положительного электрического заряда q1 с электрическим зарядом q2. Каков знак заряда q2?

А) Положительный      Б) Отрицательный       В) Нейтральный

А3.Заряд какого знака находится на электроскопе (рис а),

если при прикосновении к нему положительно заряженной палочки его

листочки опустились (рис б)?

1)положительный          2) отрицательный

3)может быть как положительным, так и отрицательным

А              Б

А4.Какие из перечисленных веществ относятся к проводникам?

1)эбонит	2) стекло	  3)железо

А5.Сколько миллиампер  в 0,025 мкА?

1)250 мА	2)25 мА	3)2,5 мА

А6.При изменении длины проводника его сопротивление  увеличилось в 2 раза. Как изменилась длина проводника?

1)уменьшилась в 2 раза  	    2)увеличилась в 4 раза    	  3)увеличилась в 2 раза

А7.Определите сопротивление лампы, сила тока в которой 0,5 А при напряжении 120 В.

1)240 Ом	2) 60 Ом	3)~ 0,004 Ом

А8.Определить мощность  тока в электрической плитке при напряжении 120В, елси сила тока в спирали 5 А.

  - Вт        2) 600 Вт	3) )~ 0,04

А9.Какими электрическими зарядами обладают электрон и протон?

А) Электрон – отрицательным, протон – положительным.

Б) Электрон – положительным, протон – отрицательным.

В) Электрон и протон – положительным.

А10.Что представляет собой ядро магния (24 12Mg), вокруг которого вращается 11 электронов?

1)нейтральный атом	     2)положительно заряженный ион	3) отрицательно заряженный ион

А11. Как нужно включить вольтметр по отношению к лампе, чтобы измерить силу тока, текущего через лампу?

1)параллельно с лампой         2)последовательно лампе

3)можно и параллельно, и последовательно, показания вольтметра при этом будут одинаковы.

А12.Зачем в сеть включают предохранители?

1)чтобы повысить КПД источника напряжения

2)чтобы предотвратить короткое замыкание

3)чтобы повысить сопротивление цепи

ЧАСТЬ 2.

В1. Проводники сопротивлением 4Ом, 2Ом и 6Ом включены в электрическую цепь последовательно. Определите силу тока в первом проводнике, если напряжение в сети 36 В.

В2.За какое время в спирали сопротивлением 40 Ом при силе тока 3 А выделится 10,8 кДж теплоты?

В3.Определить стоимость электроэнергии, потребляемой телевизором в течение 2 ч, если стоимость 1 кВт * ч равна 1 руб, а потребляемая  телевизором мощность 150 Вт.

В4.Найти мощность, потребляемую четвертой лампой (см. рис.), если амперметр показывает 6 А, R1=9 Ом, R2= 6 Ом,  R3 =8 Ом,  R4 = 2 Ом.

1            2

3            4

КЛЮЧ:

ВАРИАНТ 1

ЧАСТЬ 1.

| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | А11 | А12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |

ЧАСТЬ 2.

| В1. Дано: R1=R2=R3=R4=3 Ом Rоб - ? | Решение: Сопротивления R1 и R2 соединены последовательно, а при последовательном соединении сопротивление на участке цепи складывается, т.е. R=R1+R2, следовательно R12= 3Ом + 3Ом =6 Ом. R12 и R3 соединены параллельно, а при параллельном соединении R=R1*R2/(R1+R2). Значит, R123= R12 *R3/(R12+R3) = 6 Ом*3Ом/(6Ом+3Ом)=18/9=2 Ом R123 и R4 соединены последовательно, значит Rоб = 2Ом +3Ом=5 Ом ОТВЕТ: 5 Ом |
| --- | --- |
| В2. Дано: СИ t= 3 мин 180 с I=5 A R=40 Ом -------------- Q-? | Решение: Q=I2 * R * t Q=(5 А)2 * 40 Ом *180 с = 180 000 Дж = 180кДж ОТВЕТ: 180 кДж |
| В3. Дано: S= 0,2 мм2 Р = 600 Вт U= 120 В q=0,4 Ом *мм2/м L-? | Решение: Сопротивление проводника можно определить по формуле: R=q*L/S Следовательно, L=R*S/q Так как P=U*I? I= U/R, то P=U*U/R=U2/R Значит, R=U2/P Тогда L= U2 *S/P*q L=(120 В)2 *0,2 мм2 /600Вт * 0,4 Ом *мм2/м = 12 м (учащиеся могут сначала значение R, а затем L) ОТВЕТ: 12 м |
| В4. Дано: t1=20мин t2-? | Решение: Количество теплоты определяется по формуле: Q=I2*R*t Так как в первом случает спирали соединены последовательно, то их общее сопротивление будет равно R1=R+R= 2R Так как в другом случает спирали соединены параллельно, то R2=R*R/(R+R)=R2/2R= R/2 Значит, Q1= I2*2*R*20 Q2= I2*R*t/2 Так как количество теплоты в обоих случаях по условию одинаково, то Q1=Q2 и I2*2R*20= I2*R*t2/ 2 40= t2/2 t2=80 мин ОТВЕТ: 80 мин |

ВАРИАНТ 2

ЧАСТЬ 1.

| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | А11 | А12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

ЧАСТЬ 2:

| В1. Дано: R1=4 Ом R2=2 Ом R3 = 6 Ом U=36 В I1 - ? | Решение: Так как все проводники соеденены последовательно, то общее сопротивление будет равно сумме их сопротивлений. Rоб=R1 + R2 + R3 Rоб = 4 Ом + 2 Ом + 6 Ом = 12 Ом Так как напряжение источника 36 В, то по закону Ома для участка цепи можем определить силу тока в цепи. I= U / Rоб I= 36В / 12 Ом = 3 А. Так как проводники соеденены последовательно, то сила тока в каждом из них будет одинакова и равна силе тока на участке цепи. I=I1=I2=I3=3 А ОТВЕТ: 3 А |
| --- | --- |
| В2. Дано: СИ R=40 Ом I= 3A Q= 10,8 кДж 10800Дж t-? | Решение: Q=I2 * R*t Следовательно, t= Q /I2 * R t= 10800 Дж / 9 А2 * 40 Ом = 30 с ОТВЕТ: 30 с |
| В3. Дано: Р=150 Вт t= 2 ч тариф –1кВт*ч стоимость - ? | Решение: Работа тока определяется по формуле А= P * t A = 150 Вт * 2 ч = 300 Вт * ч = 0,3 кВт * ч Следовательно, стоимость электро энергии = 1 * 0,3 кВт * ч = 0,3 руб = 30 коп. ОТВЕТ: 30 коп. |
| В4. Дано: R1 = 9 Ом R2 = 6 Ом R3 = 8 Ом R4 = 2 Ом Iоб = 6 А Р4-? | Решение: P4 = R4 *I42 I4 = Uоб / R34 Uоб = Rоб * Iоб R12=R1+R2 R12 = 9 Ом + 6 Ом = 15 Ом R 34 =R3+ R4 R34 = 8 Ом + 2 Ом = 10 Ом Rоб = R12 * R34/ (R12 + R34) Rоб = 15 Ом * 10 Ом / (15 Ом + 10 Ом) = 6 Ом Uоб = 6 Ом * 6 А = 36 В I4 = 36 В / 10 Ом = 3,6 А Р4= 2 Ом * (3,6 А)2 = 25,92 Вт ~ 26 Вт ОТВЕТ: 26 Вт |

Критерии оценивания:

10-13     «3»

14-16     «4»

17-20     «5»

# Text boxes

q1

q2

+

А